## Slide 1
SITUACIÓ D'APRENENTATGE · TECNOLOGIA 4t ESO
Disseny i
Impressió 3D
Reixes de Drenatge per a l'Hort Escolar
🖨️ FDM
🔷 TinkerCAD
🌿 PLA
📐 CAD
🔩 Modular
14 sessions × 55 min · SA Disseny Drenatge Hort Escolar Tecnològic · Curs 2025-2026

## Slide 2
Què és la impressió 3D? Com funciona?
1. Model digital (CAD)
Dissenyem la peça en un software CAD (TinkerCAD, FreeCAD...) i l'exportem com a fitxer STL.
→
2. Laminat (Slicing)
Un slicer (Cura, PrusaSlicer) talla el model en capes de 0,1-0,3mm i genera el G-code.
→
3. Impressió FDM
La impressora fon el filament (PLA, 200°C) i el diposita capa a capa fins a crear la peça.
→
4. Post-processament
Retirar la peça, eliminar suports si n'hi ha, llimar si cal. La peça és funcional!
⏱ 2-4h per mòdul
⚖️ ~90g de PLA
💰 ~1,35€ per mòdul
♻️ PLA = bioplàstic
🌡️ 200-215°C

## Slide 3
El nostre repte: la reixa de drenatge modular
🎯 El problema a resoldre
→ Els caixons de fusta necessiten drenatge a la base.
→ Els llistons de fusta poden cedir amb la humitat i el pes del substrat.
→ Volem una peça precisa, duradora i personalitzada.
→ Ha d'integrar el sensor d'humitat i el tub de reg.
→ Ha de ser fabricable per qualsevol grup de l'aula.
✅ La nostra solució
Reixa modular 4×(190×90mm)
4 peces encaixables per caixó estàndard.
Patró hexagonal
>42% àrea de drenatge, màxima resistència.
Potes standoff 5mm
Flux d'aigua per davall de la reixa.
Connector macho-femella
Encaix estable entre els 4 mòduls.
Canal guia del sensor
Cable del sensor passa per la reixa.
Text personalitzat
Gravat en relleu: curs i grup de l'alumne.

## Slide 4
Planificació: 14 sessions en 4 blocs
BLOC 1 · S1-S3
Introducció i disseny a mà
S1: La impressió 3D i el nostre repte
S2: Anàlisi de requeriments + esbós
S3: Del 2D al 3D: conceptes
BLOC 2 · S4-S8
Disseny 3D amb TinkerCAD
S4: Interfície i primeres formes
S5: Operació boolean (forats)
S6: Patró hexagonal complet
S7: Connector + personalització
S8: Verificació + exportació STL
BLOC 3 · S9-S11
Laminat i impressió
S9: Cura/PrusaSlicer
S10: Paràmetres + enviament
S11: Post-processament
BLOC 4 · S12-S14
Validació i avaluació
S12: Proves funcionals + iteració
S13: Memòria tècnica
S14: Presentació final

## Slide 5
S2 — Disseny a mà alçada: el plànol tècnic
190mm
90mm
Alçat (perfil)
Planta (vista superior)
Com fer el plànol a mà
① Dibuixa la vista en planta (vista de dalt) del mòdul.
② Dibuixa els forats hexagonals (Ø10mm, centres cada 13mm).
③ Dibuixa l'alçat (vista frontal): gruix base 4mm + pota 3mm.
④ Acota totes les dimensions. Escala 1:2.
⑤ Afegeix el rètol: nom, grup, data, escala.
⑥ Marca el connector en verd i el canal sensor en blau.
⚠️ El plànol és el contracte amb tu mateix: si el disseny digital s'allunya massa, cal justificar el canvi.

## Slide 6
S4-S5 — TinkerCAD: primeres passes
TinkerCAD · Reixa_Grup01
▣ Box
⬤ Cylinder
⬡ Polygon
⊕ Text
⊗ Hole
190
90
7
Conceptes clau
Eixos X/Y/Z
X=amplada, Y=fondària, Z=alçada. Sempre visible a la cantonada.
Sòlid vs. Forat
'Hole' és el contrari d'una forma sòlida. Agrupa-les per restar.
Smart Duplicate
Ctrl+D per duplicar en posició; mou, torna Ctrl+D = patró.
Group/Ungroup
Ctrl+G per agrupar formes. Ctrl+Shift+G per desagrupar.
Export STL
Arxiu STL: la 'llengua' que parla amb la impressora 3D.

## Slide 7
S5-S6 — Forats hexagonals i patró de drenatge
Pas 1
Crea la base
Cub (Box) → mides 190×90×4mm. Renombra: 'Base'.
Pas 2
Hexàgon forat
Polygon (6 costats) Ø10mm, alçada 6mm. Canvia-la a 'Hole' (transparent).
Pas 3
Posicionar
Col·loca el primer forat: X=13, Y=13, Z=-1 (per travessar completament).
Pas 4
Smart Duplicate
Ctrl+D → mou 13mm en X → Ctrl+D (×12). Repeteix per files en Y (+11,25mm).
Pas 5
Agrupar
Selecciona tot (Ctrl+A) → Ctrl+G. El boolean s'aplica: apareixen els forats!
📐 Verificació: l'àrea de drenatge ha de ser >40% de la superfície total
Càlcul: (nºforats × àrea_hexàgon) / (190 × 90) × 100 → 30 forats × 86,6mm² / 17.100mm² ≈ 15,2% … Alerta! Augmentar nº forats fins a >40%. Revisar separació i mida.

## Slide 8
S7-S8 — Connector modular, personalització i exportació STL
🔗 El connector macho-femella
Mòdul 1
Mòdul 2
Tab: 5×3×2mm
Ranura: 5.2×3×2mm
→ El tab és sòlid i sobresurt del mòdul.
→ La ranura és un 'Hole' de +0,2mm (tolerància).
→ Posició: centre dels costats curts.
→ Verificar amb peu de rei ANTES d'imprimir!
✏️ Personalització: text en relleu
TinkerCAD → Formes bàsiques → 'Text' → escriu '4B-GrupX' → alçada 1mm (relleu positiu sobre la base) → Gruix 0,5mm → Posicionar sobre la base → Group (Ctrl+G).
📤 Exportació STL
1. Clic a 'Export' (botó taronja a dalt a la dreta de TinkerCAD).
2. Selecciona '.STL' — el format universal per a impressió 3D.
3. Desa l'arxiu com: 'Reixa_4B_Grup1.stl'
4. Obri el fitxer STL amb Ultimaker Cura.
5. Verifica que la peça apareix sense errors (cap triangle vermell).

## Slide 9
S9-S10 — Laminat amb Ultimaker Cura
Altura de capa
0,20 mm
Equilibri velocitat/qualitat. 0,1mm = més suau; 0,3mm = més ràpid.
Infill (farciment)
20% Gyroid
Prou resistent per a suportar el pes del substrat. Gyroid = isòtrop.
Perímetre (walls)
3 parets
Resistència perimetral. La reixa estarà en contacte amb l'humitat.
Temperatura PLA
205°C / 55°C
Broqueta 205°C, llit escalfat 55°C. Ajustar ±5°C segons marca.
Velocitat
50 mm/s
Velocitat moderada per a bona adhesió entre capes.
Suports
Cap (None)
La reixa s'imprimeix sense suports si la plataforma és horitzontal.
📊 Estimació Cura per mòdul: ~92g PLA · ~2h45min · ~1,38€ · ×4 mòduls = ~368g · ~11h · ~5,50€ per caixó complet

## Slide 10
S11 — Impressió, monitoratge i post-processament
🖨️ Fase 1: Enviar
Exportar G-code des de Cura.
Copiar al SD/USB de la impressora.
Verificar: filament carregat, llit net i calibrat.
Seleccionar fitxer → Iniciar impressió.
👁️ Fase 2: Monitorar
Primera capa: observar adhesió al llit.
Revisar cada 15-20 min (stringing, warping).
Si s'aixeca un costat: aturar, repasar llit.
No tocar la impressora mentre imprimeix.
🔧 Fase 3: Post-proc.
Deixar refredar 5 min al llit (retracció).
Extreure amb espàtula suaument.
Eliminar baves: llima fina gra 240.
Mesurar amb peu de rei (3 dimensions).

## Slide 11
🌿 Materials: el PLA i la sostenibilitat
PLA
Àcid Polilàctic
• Origen: midó de blat de moro o canya de sucre
• Temperatura: 190-220°C
• Biodegradable en condicions industrials (compost 60°C)
• Ideal per a principiants: no necessita enclosure
• Resistència temperatura ambient: fins a 60°C
• Cost: ~15-20€/kg (1.000g aprox.)
PETG
Polyethylene Terephthalate Glycol
• Més resistent a la humitat que el PLA
• Temperatura: 230-250°C
• No biodegradable però 100% reciclable (#1)
• Recomanat per a peces en contacte amb l'aigua
• Resistència temperatura: fins a 80°C
• Cost: ~18-25€/kg
💡 Per a l'hort escolar: el PLA és l'opció recomanada. Funcional, de baix cost i de menor impacte ambiental que qualsevol plàstic de petroli.

## Slide 12
Criteris d'avaluació i pesos
35%
Model 3D TinkerCAD
• Dimensions correctes (±0,5mm plànol)
• Patró >40% àrea drenatge
• Connector funcional
• STL exportat sense errors
20%
Impressió i resultat
• Paràmetres Cura correctes
• Peça impresa funcional
• Mesures reals ±0,5mm
• Post-processament net
15%
Plànol a mà alçada
• 3 vistes acotades
• Escala 1:2 indicada
• Cotes completes
• Rètol normalitzat
20%
Memòria tècnica
• Captures TinkerCAD comentades
• Captures Cura + paràmetres
• Comparació disseny vs. imprès
• Millora proposada i raonada
10%
Presentació + actitud
• Presentació oral clara
• Treball autònom
• Curiositat i proactivitat
• Respecte al maquinari
💡 La memòria tècnica és obligatòria. El STL exportat s'ha de lliurar juntament amb la memòria.

## Slide 13
Dissenyeu,
imprimiu,
itereu.
La primera versió mai és la definitiva.
La millora és el veritable aprenentatge.
✓ Plànol a mà alçada complet
✓ Model 3D TinkerCAD acabat
✓ STL exportat i laminat
✓ Peça impresa i verificada
✓ Reixa instal·lada al caixó
✓ Memòria tècnica lliurada
Departament de Tecnologia · Tecnologia 4t ESO · Comunitat Valenciana · Curs 2025-2026